

Полотно антенны состоит из двух латунных или алюминиевых трубок, прикрепленных к деревянному бруску.

Трубки к деревянному бруску крепятся с помощью длинных саморезов, подложив, между труппкой и бруском роликовые керамические изоляторы, одетые на выступающие острее саморезов.

В трубках, в местах где должны проходить саморезы, предварительно просверливаются отверстия. Сначала тонким сверлом под саморез, затем с одной стороны трубки одно отверстие рассверливают, так чтобы пролезла шляпка самореза. Таким образом, продев саморез, шляпка самореза оказывается в нутрии трубки, а острие торчит наружу. Затем, одивают изоляторы и ввинчивают саморезы в брусок.

Затем через нижнею трубку продевают кабель питания и припаивают центральную жилу к верхней трубки, оплетку кабеля к нижний.