# Как прошить Samsung S5380d Wave Y

МобиСервис 28.04.2015 0 Комментариев

Как прошить?

BADA, S5380d, Samsung, мобильный телефон, прошивка

Инструкция по прошивке мобильного телефона Samsung S5380d Wave Y

Для того, чтобы прошить данный телефон нам понадобится:

- полностью заряженный аккумулятор

- кабель MicroUSB

- программа MultiLoader v5.67 — скачать

- прошивка S5380DXELF1 — скачать, или S5380DXEKK4 скачать

- драйвера для телефона Samsung WaveY — скачать

- компьютер с WINDOWS

Категорически не рекомендуется использовать функцию обновления ПО через интернет — бывали случаи когда KIES «убивал» телефоны. Приходилось восстанавливать boot. Перед прошивкой обязательно сохраните всю нужную информацию на внешней носитель или ПК, если это вообще возможно.

Перед тем как обновлять ПО телефона, его надо ввести в режим загрузки DOWNLOAD, для этого зажмите поочерёдно следующие кнопки: центральная HOME + уменьшение громкости DOWN + включенияPOWER.

Запустите приложение MultiLoader v5.67 из архива. Подключите телефон к ПК, если драйвера установлены правильно, то должен определиться com порт, используемый прошивальщиком. Затем нажмите кнопку Port Search — определиться и сам телефон. Выберите режим LSI.

Выберите необходимые файлы для прошивки, как на фото.

Проверьте правильность выбранных файлов и нажмите кнопку DOWNLOAD.

Запустится процесс обновления прошивки телефона Samsung GT-S5380d.

### Преконфигурация Samsung GT-S5380D

Преконфигурация – это выбор специфических настроек для региона. Нужно это для настройки точек доступа мобильных операторов, специфических для региона программ uTalk, Navi и прочих, а также картинок, образцов музыки, рекламного ролика, и пр. Обязательно сделайте после перепрошивки смартфона.

Для преконфигурации введите следующий код *#5239870*# и выберите пункт pre-configuration.

Затем введите ещё один код *#27236*# в строку Operator Codе и нажмите кнопку Да.

Выберите регион SER — для России. Сохраните и перезагрузите телефон.