П Р О Ш И В К А  С А М С У Н Г  5380

У смартфона модели Samsung Wave Y (GT-S5380D) очень часто встречается дефект, в результате которого телефон перестает нормально загружаться. Проявляется это чаще всего в циклической перезагрузке при попытках включения.
       Предлагаю вам подробную инструкцию по прошивке данного устройства. Все необходимые файлы прилагаю. Заранее хочу предупредить о следующем:

Автор статьи не несет никакой ответственности за правильную работу смартфона после описанных в статье действий. Все действия, описываемые в этой статье, вы выполняете на свой страх и риск.

Итак. Все необходимые файлы можно скачать по >>>ЭТОЙ ССЫЛКЕ<<<:

- SAMSUNG_USB_Driver_for_Mobile_Phones_1.5.45.0.exe — драйверы для нашего Samsung.

- MultiLoader_V5.67.exe — утилита для прошивки.

- S5380DXELF1.zip — архив с файлами прошивки (актуальная на момент публикации статьи версия прошивки).

Помимо выше указанных файлов, нам понадобятся USB-кабель и заряженный телефон. Телефон необходимо хорошо зарядить, так как если он разрядится и выключится во время процесса прошивки, то мы получим «кирпичик».

Подготавливаемся к прошивке:

- Устанавливаем драйверы SAMSUNG_USB_Driver_for_Mobile_Phones_1.5.45.0.exe.

- Распаковываем архив с прошивкой S5380DXELF1.zip.

- Запускаем утилиту MultiLoader_V5.67.exe.

В утилите отмечаем BRCM1253 в группе Control. Ниже снимаем галочки. Указываем пути ко всем необходимым файлам прошивки:

- Amss — amss.bin

- Apps — apps_compressed.bin

- Rsrc1 — Rsrc_S5380D_Open_Europe_Common.rc1

- Rsrc2 — Rsrc2_S5380D(Low).rc2

- Factory FS — FactoryFs_S5380D_Open_Europe_Common.ffs

- SHP APP — ShpApp_HD.app

- CSC — CSC_S5380D_Open_Europe_Common_OXE.csc

- FOTA — bplib_S5380DOpEuroCommon.fota

- PFS — PFS_S5380D_Open_Europe_Common_XXLF1.pfs

Вытаскиваем SIM-карту и SD-карту из устройства. Вводим его в режим Download Mode. Зажмите одновременно кнопки «Громкость -«, большую кнопку по центру под экраном и кнопку включения, как это показано на фото ниже. На экране появится надпись DOWNLOAD.

Теперь подключаем смартфон с помощью USB-кабеля к компьютеру. Обычно, драйверы устанавливаются быстро.

Если все сделано правильно, то после нажатия кнопки Port Search утилита найдет наш смартфон, а кнопка Download станет активной.

По завершении прошивки телефон сам включится. Не трогайте и не выключайте его, дайте ему полноценно настроиться и загрузиться.

После загрузки устройства необходимо выполнить следующий порядок действий:

- Наберите комбинацию: *2767*3855#

- Не трогайте телефон. Будет производиться сброс телефона к заводским настройкам.

- После сброса наберите комбинацию: *#5239870*#

- Выберите в появившемся окне Pre-configuration.

- В следующем окне введите: *#27236*#

- Выберите ваш регион: SER для России, SEK для Украины.

- Выходим обратно на рабочий стол устройства.

- На всякий случай наберите комбинацию: *#06#

- В появившемся окне будет указан IMEI. Рекомендуется проверить его на соответствие с тем, что указан на наклейке под аккумуляторной батареей. Если IMEI во время прошивки не слетел (чем страдают многие устройства производителя Samsung), то…

Смартфон готов к использованию!