## Активная УКВ антенна .

Конструировал я такую антенну совсем недавно, пока все работает и работает довольно неплохо. За основу был взят вертикальный диполь, собранный по расчетам в программе. Длина трубок - 72 см, расстояние между ними - 2,5 см. Примерный чертеж антенны, для наглядности:

Кабель проходит внутри нижней трубки, оплетка припаивается к верхнему концу нижней трубки, центральная жила - к нижнему концу верхней трубки. Антенна работала в паре с антенным усилителем, т.к. расстояние от радиостанций в пределах 80 км. Можно применить любой антенный усилитель, со входом 75 Ом. Мною же используется пластинчатый антенный усилитель (SWA 555), переделанный следующим образом: Из усилителя аккуратно удаляется согласующее устройство, а вместо него впаивается индуктивность из 8..10 витков обмоточного провода диаметром 0,6 мм. Для наглядности, так же показано на схеме:

Длина кабеля от антенны до усилителя в пределах 1-2 м. Антенна устанавливается и налаживается без усилителя, по максимальному уровню сигнала, для этого удобно воспользоваться карманным приемником. Дальше проверяется работа совместно с усилителем. В моем варианте местом установки был чердак 4-х этажного дома. На данную антенну ведется устойчивый прием четырех радиостанций в режиме “стерео”, практически без помех.