1. Маленький "велосипед"

Размеры этого датчика 50 см х 30 см. Расстояние между обмотками - 16 см. Передающая обмотка (40 вит провода диаметром 0,8 мм) имеет активное сопротивление - 1 Ом, индуктивность - 1,2 мГ. Приемная обмотка (50 вит провода диаметром 0,3 мм) имеет активное сопротивление - 9 Ом, индуктивность - 1,4 мГ. Конструкцию датчика видно на фото. Обмотки для герметизации и защиты от повреждений защищены полиуретановой монтажной пеной.

Но конструкция может быть любой, главное чтобы она обеспечивала защиту обмоток от влаги и удобство работы с датчиком.

Этот датчик при работе с металлоискателем "Шанс-03НР" обеспечивает селекцию металлов по типу "черный - цветной". При перемещении датчика слева - направо (или наоборот)над предметом из цветного металла сигнал на выходе приемного усилителя металлоискателя изменяется в одну сторону (предположим в "+")относительно "0" и, следовательно, излучается звук одной тональности. При таком же перемещении датчика над предметом из железа сигнал на выходе приемного усилителя сначала изменяется в "+", затем в "-" (при проходе центральной части датчика над предметом) и, после этого опять в "плюс". Аналогично, звук излучается сначала одного тона (предположим, низкий), затем звучит высокий тон и опять низкий. На железные предметы, по размеру больше, чем диаметр катушек, дискриминация не работает, они будут "звучать" как цветной металл. Селекция черных металлов, к сожалению, зависит от формы предмета и его расположения в грунте и работает не всегда.

Этот датчик рассчитан на относительно большие предметы, большие, чем монеты. Можно сказать, начиная от маленькой консервной банки и выше.

Купить металлоискатель  -  http://250.org.ua