Глубинный датчик для металлоискателя сделать достаточно просто.

Для изготовления датчика я использовал пластиковые канализационные трубы диаметром 50 мм. Конструкцию датчика Вы можете видеть на фото.

Датчики изготавливались двух размеров: 60 см х 60 см и 1 м х 1 м.

Обмотка "передатчика" датчика 1мх1м состоит из 16 витков провода сечением 1,5 кв. мм. Провод марки ПВС многожильный. Обмотка "приемника" датчика состоит из 16 витков провода 0,29 кв. мм. Провод я брал 4-х жильный, наматывал 4 витка и коммутировал витки обмотки с помощью пайки. Место ввода и коммутации герметизировал термоклеем. Для возможности складывания датчика намотку необходимо производить с некоторой слабинкой, чтобы хватило "вылета" провода. При складывании датчика трубы достаточно жестко фиксируются штатными уплотнительными резинками.

Обмотки датчика 60см х 60см состоят из 20 витков такого же провода.

Датчик в сложенном виде.

Купить металлоискатель  -  http://250.org.ua