На LM358, LM317 на 12-30В

Лучший, по мнению автора, вариант.

И в завершение конструкция, которая покорила своей повторяемостью и удобством использования. Придумал и реализовал схему в далёком 1989 году болгарин Александр Савов:

Схема отлично работает по изложенному в начале алгоритму: 
1. маленькая нагрузка – патрон крутится не быстро. 
2. возрастает нагрузка – патрон крутится быстрее. 
Схеме глубоко безразлично с какими моторами работать:

Все двигатели, которые оказались в наличии дома, были опробованы под управлением этой конструкции и отлично отработали тест. Результаты превзошли все ожидания. Незначительная подстройка резистором RP1 нужных вам минимальных оборотов ротора и резистором RP2 - устойчивого, без рывков, вращения, и всё, двигатель работает. 

P.S. Не забывайте о блоке питания, который не должен держать вашу ковырялочку на голодном пайке по току.

Детали

В схеме применены легкодоступные детали. Микросхему LM317 необходимо установить на радиатор во избежание её перегрева. 
Конденсаторы электролитические на номинальное напряжение 16В. 
Диоды 1N4007 можно заменить на любые другие рассчитанные на ток не менее 1А. 
Светодиод АЛ307 любой другой. Печатная плата выполнена на одностороннем стеклотекстолите. 
Резистор R5 мощностью не менее 2Вт, или проволочный.

БП должен иметь запас по току, на напряжение 12В. Регулятор работоспособен при напряжении 12-30В, но свыше 14В придется заменить конденсаторы на соответствующие по напряжению.
Готовое устройство после сборки начинает работать сразу.

Налаживание

Резистором P1 выставляем требуемую частоту вращения на холостом ходу. Резистор P2 служит для установки чувствительности к нагрузке, им выбираем нужный момент увеличения оборотов. Если увеличить емкость конденсатора C4, то увеличится время задержки высоких оборотов или если двигатель работает рывками. 
Я увеличил емкость до 47uF.
Двигатель для устройства не критичен. Только необходимо чтобы он был в хорошем состоянии. 
Я долго мучился, уже подумал, что у схемы был глюк, что она непонятно как регулирует обороты, или уменьшает обороты во время сверления. 
Но разобрал двигатель, прочистил коллектор, подточил графитовые щетки, смазал подшипники, собрал. 
Установил искрогасящие конденсаторы. Схема заработала прекрасно.
Теперь не нужен неудобный выключатель на корпусе микродрели.

Моя работа

При R5 в номинал 0.1 ом двигатель просто подёргивался, не набирая обороты.

Поставил R5 в номинал 7.5 ом – стало всё нормально.

Вместо LM317 поставил 124ен12 – всё нормально.

В дапазоне от 12 до 30 вольт работает отлично.