TDA2030

Наверное самым популярным из интегральных усилителей на микросхемах является УНЧ на TDA2030. Этому способствуют кроме довольно неплохих параметров ещё и возмутительно низкая цена: 0.5уе. Согласитесь, получить за доллар стереоусилитель с суммарной мощностью 35 Ватт совсем неплохо. Тем более, что схема не капризна в настройке и обладает хорошей повторяемостью.

     Типовая схема включения микросхемы TDA2030 даёт такие параметры:
Выходная мощность, 14 Вт
Сопротивление нагрузки, RL = 4 Ω
Коэфициент нелинейных искажений, d = 0.5%
Напряжение питания: от ±6 до ±18 В
Защита от короткого замыкания
Выходной ток: 3.5 A макс
Полоса пропускания: от 10 до 140000 Гц
Корпус, 5 выводов.

Если кому покажется данной мощности недостаточно, включаем две микросхемы TDA2030 по мостовой схеме. В этом случае при напряжении питания +-15В получаем на выходе 35 Ватт.

Усилить выходную мощь можно подключив к TDA2030 два дополнительных транзистора КТ818 и КТ819 на выход. Выходная мощность повысится до 60 Ватт, что позволит использовать такой УНЧ на TDA2030 для сабвуферного канала. Естественно можно поставить и блатные импортные транзисторы серии MJE, но смысла нет - класс усилителя не тот. Транзисторы можно садить на один теплоотвод без изоляции, так как коллекторы соединены по схеме. Кроме комплиментарной пары BD911+BD912 можно применить BD909+BD910. По размеру радиатора чем больше - тем лучше. У микросхемы TDA2030 на фланце минус питания (соединен с 3-м выводом), поэтому её от общего теплоотвода нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО изолировать.

Учтите, что для TDA2030А +/-22В и для TDA2040 (являющейся умощнённым аналогом) +/-25В это самые предельные значения. Лучше им давать питания не больше +/-18В. Для этого трансформатор с обмотками 2х12в пойдёт накальный, типа ТН30 или что то аналогичное. Объединяет все вышеназванные микросхемы один минус - у них нет встроенных защитных диодов. Поэтому TDA2030 могут вылететь от реактивной ЭДС нагрузки в любой момент. И в схемах такие диоды нарисованы не случайно. Но в TDA2050, TDA2051 и в TDA2052 эти диоды встроены и их из схемы можно исключить. Для питания очень хорошо поставить компенсационный стабилизатор - это существенно улучшит звук, особенно на низких частотах.

     Испытания TDA2030 показывают довольно неплохое звучание, как за такую смешную стоимость. Отлично пойдёт для домашнего усилителя. Вообще микросхема TDA2030 пользуется у фирм производителей УНЧ пользуется такой популярностью, что на данный момент китайские 5.1 комплекты с этими TDA2030 и TDA2050 заполнили весь рынок.