Рис.1 : Функциональная схема колонки NEVALUX-5514

1 – устройство газоотводящее; 2 – теплообменник; 3 – горелка запальная; 4 – кран расхода газа;

5 – подвод холодной воды; 6 – подвод газа; 7 – отвод горячей воды; 8 – датчик наличия пламени;

9 – свеча; 10 – горелка основная; 11 – блок управления электронный; 12 – узел водогазовый;

13 – отсек батарейный; 14 – пробка для слива воды с клапаном; 15 – кран расхода воды;

16 – термореле; 17– узел водяной; 18 – мембрана водяного узла; 19 – штуцер Вентури;

20 – термореле; 21 – датчик протока воды; 22 – узел газовый; 23 – клапан двухступенчатый газовый,

управляемый водяным узлом; 24 – выход газа на основную горелку; 25 – блок клапанов;

26 – сервоклапан электромагнитный (нормально открытый); 27 – клапан электромагнитный

запальной горелки (нормально закрытый); 28 – мембрана блока клапанов; 29 – клапан газовый

основной горелки; 30 – выход газа на запальную горелку; 31 – выход холодной воды на

теплообменник.

# Text boxes

Рис. 2 Электрическая схема колонки Junkers

4 Электронный блок управления

43 Газовый клапан запальника

51 Электрод запальника

52 Электрод ионизационный

96 Микропереключатель

99 Датчик контроля тяги

114 Мембранный клапан

115 Выравнивающий клапан

116 Батарейки 2х1,5 В

119 Ограничитель температуры

121 Светодиод

125 Выключатель