Авторы проекта «Измеритель RLC-2»:

Олег (GO): http://pro-radio.ru/user/name/go/

Павел (-JonnS-):): http://pro-radio.ru/user/name/-jonns-/

Изменения, которые желательно сделать в авторской схеме (схеме от GO и -JonnS-): http://pro-radio.ru/measure/6873-77/2009/03/07/07-59-44/

--

Первый раз Олег (GO) вышел со своим RLC-2 на форум здесь:

http://pro-radio.ru/measure/6873-1/2008/10/30/03-58-59/

Выложена схема(Scheme.pdf), описание схемы и конструкции (RLC2.pdf); печатная плата(RLC2_v1.0.lay); прошивка (rlc2_v1.0.HEX), друге документы. Позднее на форуме GO выкладывал новые версии прошивок. Все они собраны мною в данной папке.

Позднее я (АК) вложил в данную папку английский перевод схемы и конструкции (rlc2_english.pdf), файл скачан отсюда:

http://kripton2035.free.fr/LCR%20meters/lcr-go-russian.html

Певое сообщение GO на pro-radio.ru  (30.10.2008, 03:58):

http://pro-radio.ru/measure/6873-1/2008/10/30/03-58-59/

Учтя пожелания уважаемых участников этого форума, был разработан новый вариант измерителя RLC. Эта работа выполнена совместно с моим другом из Болгарии, на форуме зарегистрированном как -JonnS-, прошу любить и жаловать (. Надеемся, что несмотря на то, что конструкция получились более сложная (это плата за стабильность и точность), найдутся желающие ее повторить.

Измеряемые параметры:

Сопротивление 0.01 Ом – 100 МОм

Емкость 0.01пФ – 22000мкФ

Индуктивность 0.01 мкГн – 20кГн

Режимы работы:

- частота тест-сигнала 100Гц, 1кГц, 10кГц;

- амплитуда тест-сигнала 0.3В;

- последовательная/параллельная (s/p) схема замещения;

- автоматический/ручной выбор диапазона измерений;

- режим удержания показаний;

- компенсация параметров КЗ и ХХ;

- отображение результатов измерений в виде:

R + LC

R + X

Q + LC (добротность)

D + LC (tg угла потерь)

- подача постоянного напряжения смещения на тестируемый элемент 0-30В (от внутреннего источника);

- измерение напряжения смещения (0.4В-44В);

- подача постоянного тока смещения на тестируемый элемент (от внешнего источника):

- отладочный режим.