Радиоприемник TECSUN CR-1100 dsp

ИНСТРУКЦИЯ

- Органы управления.

РИС-1

1. Кнопка вкл/выкл радиоприемника и  спящего режима

2. Кнопка включения настройки времени часов. Выбор режима FM стерео

3. ТАЙМЕР В

4. ТАЙМЕР А

5. Кнопка вкл. Автоматического  сканирование и САР

6. Переключатель диапазонов и частотных диапазонов в FM-1.

7. Кнопка вкл памяти, DEL, 12/24 часа

8. Кнопка подсветки дисплея

9. Кнопки выбора избранных радиостанций (1-5)

10. Телескопическая Антенна

11. Разъем для подключения наушников

12. Линейный вход / выход

13. ЖК-дисплей

14. Ручка регулятора высок/низкий тон

15. Ручка многофункционального  регулятора

16. Регулятор громкости звука

17. Батарейный отсек (сзади)

18. Сброс

19. Разъем для подключения внешней антенны FM диапазона (задняя панель)

20. Разъем для подключения сетевого адаптера - 6В  (задняя панель)

- LCD ДИСПЛЕЙ.

РИС-2.

1.Индикатор уровня заряда аккумулятора

2. Индикатор режима автоматического отключения радиоприемника

3. Индикатор режима автоматического включения радиоприемника

4. Индикатор температуры

5. Индикатор «Таймер А»,  «Таймер В»

6. Дисплей малый

• при выключенном радиоприемнике: показания  времени или температуры

• при включенном радиоприемнике: уровень приема, сигнал/шум, часы,

температура 
7. Индикатор S/N

8. Индикатор режима часов (24/12), по умолчанию 24 часовой режим

9.   Индикатор уровня приема

10. Индикатор номера ячейки памяти

11. Индикатор FM-диапазона (МГц)

12. Индикатор АМ-диапазона (кГц)

13. Большой дисплей

• при выключенном радиоприемнике: часы

• при включенном радиоприемнике: частота радиостанции

14. Индикатор «стерео»

15. Индикатор диапазона

- ПОДГОТОВКА РАДИОПРИЕМНИКА

Откройте крышку батарейного отсека и вставьте 4 батарейки размера D, соблюдая полярность, или подключите внешний адаптер

Чтобы включить приемник нажмите кнопку (1)  на дисплее появится надпись "on".

Чтобы выключить приемник нажмите кнопку (1)  на дисплее появится надпись "off".

Внимание:
Радиоприемник имеет автоматическую функцию отключения. Если радиостанция прекратила вещание, то через 5 минут радиоприемник отключится.

Примечание:
Перед установкой проверьте батарейки питания. Соблюдайте полярность их подключения к радиоприемнику. Адаптер к радиоприемнику подключайте с выходным напряжением не более 6В. Контакты штекера должны соответствовать по полярности гнезду в приемнике. Полярность указана на задней стенке приемника в районе гнезда для подключения адаптера.

Неправильное подключение батареек или адаптера может привести к выходу из строя приемника.

- ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ. FM ДИАПАЗОН.

Чтобы выбрать желаемый диапазон 76, 87 или 88MHz в диапазоне FM-1, удерживайте в нажатом положении кнопку (6). Отпустите кнопку, чтобы подтвердить выбранный частотный диапазон. Нажимая кнопку (6) можно переключать диапазоны FM-1, FM-2, AM.    FM2 - 65-108 МГц.

- ПРОСЛУШИВАНИЕ РАДИО.

Нажимая на  кнопку (6) выберите нужный диапазон: AM, FM1 или FM2.

Автоматическая настройка сканированием

нажмите кнопку (5) «автопоиск» один раз, радиоприемник автоматически настроиться на станции и остановится. Вы можете нажать кнопку еще раз, чтобы найти другую станцию.

Ручная настройка

Регулятором  (15) настройтесь на нужную радиостанцию.

• регулятором громкости (16) установите нужную громкость, а регулятором (14) установите тон по вашему вкусу.

Использование антенн.

- при прослушивании радиостанций на FM-диапазоне пользуйтесь телескопической антенной, которая выдвигается и вращается на 360 град.

- при прослушивании радиостанций диапазона АМ, поворачивайте радиоприемник, на плоскости и найдите положение, при котором будет наилучший  прием и наименьший шум в радиоэфире.

Прослушивание FM стерео

В стерео режиме можно слушать радиостанции на FM диапазоне и только при включенных наушниках. Для включения стерео режима, нажимая кнопку (2) добейтесь, чтоб на дисплее появилась «s»-стерео.

Примечание:
При прослушивании радиостанций с слабым  сигналом вещания, рекомендуется выключить режим "стерео".

- РАБОТА С ПАМЯТЬЮ.

Всего ячеек памяти 300.

В каждом диапазоне (АМ/FM1/FM2) могут быть сохранены 100 станций.

Сохранение радиостанций в памяти

Включите радиоприемник. Настройтесь на нужную радиостанцию, кратковременно нажмите кнопку (7). Начнет мигать номер свободной ячейки памяти, нажмите на кнопку (7) для сохранения радиостанции. До повторного нажатия кнопки (7), регулятором (15) можно  выбрать  нужный номер ячейки памяти, после чего нажать на кнопку (7).

Поиск радиостанций в памяти

Включите радиоприемник, коротко нажмите на ручку регулятора (15), вращая регулятор  (15) выберите нужную радиостанцию.

- СОХРАНЕНИЕ ИЗБРАННЫХ РАДИОСТАНЦИЙ.

Выберите нужную радиостанцию, нажмите и удерживайте по вашему выбору одну из 5-ти кнопок (9) до тех пор, пока не станет мигать индикатор "Р1-5" в нижнем правом углу дисплея, затем отпустите и снова нажмите ту же кнопку, чтобы подтвердить установку. В этих ячейках можно сохранить по 5 радиостанций в каждом диапазоне.
Чтобы выбрать радиостанцию, запрограммированную в одну из пяти ячеек, выберите нужный диапазон (АМ/FM1/FM2), затем нажмите соответствующую кнопку.

- АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОИСК И СОХРАНЕНИЕ РАДИОСТАНЦИЙ (АТС).

Включите радиоприемник,  выберите диапазон, нажмите и удерживайте кнопку (5) «автопоиск» до тех пор, пока не запустится сканирование диапазона.

Затем вы можете регулятором (15) выбрать любую из сохраненных  радиостанцию для прослушивания.

Примечание:
При включении АТС функции, все ранее сохраненные радиостанции из памяти будут удалены.

- ВЫБОРОЧНОЕ УДАЛЕНИЕ РАДИОСТАНЦИЙ С ПАМЯТИ.

ПОЛНОЕ ОЧИЩЕНИЕ ПАМЯТИ.

1. Включите  радиоприемник.

2. Нажмите на ручку регулятора (15), на дисплее появится частота станции и номер ячейки памяти (00~99), затем регулятором (15) находим номер ячейки и  частоту станции, которую хотим  удалить.

Нажмите кнопку (7), ячейка памяти очистится.

3. Для удаления всех станций с памяти, необходимо длительно удерживать нажатой кнопку (7). На дисплее будет мигать надпись «DEL».

4. В течение 3 секунд нажмите кнопку (7), сохраненные станции будут удалены.

- ТАЙМЕР СНА

Кратковременно нажмите  кнопку (1), на дисплее появятся показания в минутах.

Регулятором (15) выставьте нужное время отключения приемника (01-480 мин).

При этом на дисплее будет отображаться индикатор (2).

- УСТАНОВКА ФОРМАТА ВРЕМЕНИ (12/24)

Заводская установка соответствует формату 24ч.

Чтобы установить 12-часовой формат, выключите приемник,  нажмите и удерживайте  кнопку (7) 12/24,  индикатор  "12 часов" на дисплее начнет мигать. Отпустите и снова нажмите эту кнопку, чтобы подтвердить ваш выбор.

- ЧАСЫ И ТАЙМЕР (БУДИЛЬНИК),   УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

Выключите радиоприемник, нажмите и удерживайте кнопку (2) до тех пор, пока "час" на дисплее не начнет мигать, затем регулятором (15)  установите часы. После установки часов  нажмите сразу на кнопку  (2), начнут мигать минуты, регулятором  (15) установите  минуты. Через 3 секунды время установиться.

Установка Таймера В.

Выключите радиоприемник, нажмите и удерживайте кнопку (3) до тех пор,  пока Таймер В "час" на дисплее не начнет мигать, затем регулятором (15) установите часы, после установки часов,  сразу  нажмите кнопку (3), начнут мигать минуты,  регулятором (15) установите  минуты. Снова нажмите кнопку (3), чтобы подтвердить настройки,  или  в течение 3 секунд  автоматически подтвердятся  установки Таймера В.

Установка ТАЙМЕРА А.

Аналогично ТАЙМЕРУ В. Используется кнопка (4).

Включ./выключ. будильника

Для включения будильника по Таймеру А или Таймеру В  нажмите на кнопку (3) или кнопку (4),  на дисплее появится соответствующий индикатор. Радиоприемник  автоматически включится в заданное на таймере время и через 30 минут  автоматически выключится. При выключенном радиоприемнике на дисплее индикаторы таймеров не будут видны.

Для выключения  Таймера А или Таймера В  нажмите на кнопку (3) или кнопку (4),  на дисплее  соответствующий индикатор не будет виден.

Радиоприемник в качестве будильника

В качестве сигнала будильника можно выбрать радиостанцию, которая начнет работать при включении приемника в установленное время.

Включите радиоприемник, выберите радиостанцию,  затем  нажмите и удерживайте  кнопку таймера A или В. Соответствующий таймер на дисплее начнет мигать. Кнопку необходимо удерживать нажатой до тех пор, пока, выбранный таймер не перестанет мигать.

Примечание:
После автоматического включения приемника, будут работать только кнопка (1) и

кнопка (8), остальные кнопки будут заблокированы. Для разблокировки остальных кнопок достаточно кратковременно нажать кнопку (1).

- ЛИНЕЙНЫЙ ВХОД/ВЫХОД

К радиоприемнику можно подключить сторонние устройства: МП3 плеер, CD-плеер.

Для этого в комплекте приемника имеется шнур переходник.

Примечание: если от подключенного аппарата нет звукового сигнала, приемник  через 5 минут автоматически выключится.

- ПРОЦЕДУРА СБРОСА

Если в процессе работы приемник перестал реагировать при нажатии на кнопки, регулировке ручек управления, необходимо осуществить сброс.

Прежде убедитесь, что в приемнике нормальное питание (описано ниже). Если питание нормальное, проделайте следующие действия.

Отключите сетевой адаптер от приемника.

Выньте батарейки питания.

Вставьте заостренный предмет (например, разогнутый конец канцелярской скрепки) в отверстие Reset в передней панели приемника, и мягко без усилия нажмите и отпустите.

Подсоедините адаптер переменного тока или установите батареи.

Если радиоприемник не включается:

1. Проверьте наличие питания.

2. Если  используется адаптер переменного тока, убедитесь, что он подключен к бытовой розетке, а выход к гнезду  DC радиоприемника.

3. Проверьте полярность подключения батарей питания.

4. Проверьте, не разряжены ли батареи.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

- FM1……………………………………………………….87-108МГц

76-90  МГц (JAPAN)

88-108МГц (USA)

- FM2……………………………………………………….65-108МГц

- AM………………………………….  …………………...522-1620КГц

522-1710КГц  (USA)

- Чувствительность

- FM………………………………………………………3 мкв

- AM………………………………………………………0,5 мв/м

- Память (ячеек)…………………………………………300

- Выходная мощность………………………………….1Вт

- Динамик…………………………………………….…..2Вт, 8Ом

- Питание…………………………………………………от сети адаптер на 6В

батарейки типа D 4 шт

- Размеры (Д/В/Т)……………………………………….258/148/83 мм