### Трансформатор силовой, ТС-40-6.

Трансформатор силовой, ТС-40-6, разрабатывался для питания бытовой радио-аппаратуры широкого применения, выполненной на полупроводниковых приборах.
Схема трансформатора ТС-40-6 изображена на рисунке 8, а моточные данные и характеристики, отображены в таблице 5.

Рисунок 8. Схема трансформатора ТС-40-6.

Подключение к сети 220 вольт трансформатора ТС-40-6 производится к выводам 1 и 1', при этом соединяются перемычкой выводы 2 и 2'.

Таблица 5. Моточные данные трансформатора ТС-40-6.

| Сердечник | NN обмотки | NN выводов | Число витков | Марка и диаметр провода, мм | Напряжение ном. В | Ток ном. А. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЛ16х32 ПЛ22x32 | Ia-Ia' Iб-Iб' II-II' III-III' | 1-2 1'-2' 3-4,3'-4' 5-6,5'-6' | 742 742 108 54 | ПЭЛ 0,29 ПЭЛ 0,29 ПЭЛ 0,64 ПЭЛ 0,64 | 110 110 15,0 7,5 | 0,2 0,2 1,15 1,15 |